|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V srpnu nevyhovělo 5 kontrolovaných vzorků pohonných hmot

(Praha, 11. říjen 2023) Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v měsíci srpnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 196 vzorků pohonných hmot a 5 vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce pokračovala v srpnu 2023 v kontrole jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 196 vzorků pohonných hmot, z toho celkem 5 vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům. Jednalo se o 2 vzorky motorového benzinu, 1 vzorek motorové nafty a 2 vzorky stlačeného zemního plynu (CNG). V srpnu 2023 oproti červenci 2023 bylo zaznamenáno zhoršení z 1,6 % na 2,6 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce uložila v srpnu 2023 ve 2 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 4 432,00 l pohonných hmot v hodnotě 175 064 Kč (motorový benzin) a byl zakázán prodej CNG.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – srpen 2023 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 99 | 50,5 | 2 | 2,0 |
| motorové nafty | 75 | 38,3 | 1 | 1,3 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 18 | 9,2 | 0 | 0,0 |
| CNG | 4 | 2,0 | 2 | 50,0 |
| bio-CNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 196 | 100,00 | 5 | 2,6 |

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci srpnu 2023 odebráno a kontrolováno celkem 99 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 5,51 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V) a v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 63,5 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2:2020 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Motorové nafty

V měsíci srpnu 2023 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 75 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 45,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1:2023 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

CNG (stlačený zemní plyn)

Českou obchodní inspekcí byly v měsíci srpnu 2023 odebrány a kontrolovány celkem 4 vzorky CNG. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „voda“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 125,0 mg/kg a v druhém případě 87,0 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 23,0 mg/kg), kdy se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky CNG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN 65 6517/Z1:2023 - Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 75 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 99 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u jednoho vzorku motorového benzinu.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | E85 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Jihočeský a Vysočina | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| Plzeňský a Karlovarský | 16 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| Ústecký a Liberecký | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Královéhradecký a Pardubický | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| celkem | 99 | 2 | 75 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 196 | 5 |

Přílohy

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot srpen 2023

### 2. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden-srpen 2023

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl