|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V lednu nevyhověly tři kontrolované vzorky pohonných hmot

(Praha, 28. březen 2024) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci lednu 2024. Odebrala 269 vzorků, tři vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, v celkovém hodnocení to představuje 1,1 % nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce pokračovala v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v lednu 2024 celkem 269 vzorků pohonných hmot. Z toho 3   odebrané a kontrolované vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což v celkovém hodnocení představuje 1,1 % nevyhovujících vzorků. Jednalo se o dva vzorky motorových benzinů, kdy jeden nevyhověl v parametru „ethanol“, a druhý v parametrech „ethanol“ a „celkový obsah kyslíku“, a dále o jeden vzorek motorové nafty, který nevyhověl v parametru „bod vzplanutí“.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - leden 2024 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 108 | 40,15 | 2 | 1,9 |
| motorové nafty | 128 | 47,58 | 1 | 0,8 |
| FAME | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| LPG | 30 | 11,15 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 3 | 1,12 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 269 | 100,00 | 3 | 1,1 |

Motorové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v lednu 2024 odebráno a kontrolováno celkem 108 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jednom případě v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 6,7 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V), a v jakostním parametru „celkový obsah kyslíku“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 2,92 % m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 2,81 % m/m). Ve druhém případě v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 5,63 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V).

Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2:2020 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Motorové nafty

V lednu 2024 ČOI odebrala a kontrolovala celkem 128 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 48,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1:2023 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 128 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 108 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u 2 vzorků motorového benzinu.

Závěr

Oproti prosinci 2023 bylo v lednu 2024 zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 0,0 % na 1,9 % a u motorové nafty z 0,0 % na 0,8 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v lednu odebrány. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v lednu 2024 oproti prosinci 2023 bylo zaznamenáno zhoršení z 0,0 % na 1,1 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | E85 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Jihočeský a Vysočina | 15 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| Plzeňský a Karlovarský | 15 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Ústecký a Liberecký | 15 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Královéhradecký a Pardubický | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| celkem | 108 | 2 | 128 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269 | 3 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden 2024