|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

# Česká obchodní inspekce zjistila na trhu hračku na baterie „Elektronické klávesy“, která představuje vážné riziko

(Praha, 11. duben 2024) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko pro životní prostředí. Jde o výrobek Hračka na baterie „Elektronické klávesy“.

Jedná se o plastovou hračku na baterie AA 4 x 1,5 V ve tvaru elektronických kláves, určenou pro děti starší 3 let. Hračka má 31 kláves, 6 demo verzí, 8 tónů atd. Hračka je prodávána v papírové krabici s vyznačenými písemnými informacemi.  Zkoušky, provedené Zkušební laboratoří č. 1004, ITC, a. s., potvrdily významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, vycházející ze směrnice 2011/65/EU-RoHS. Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 66 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %, a mnohonásobné překročení obsahu kadmia až na hodnoty 0,0661; 0,0558; 0,0367 % (dle místa měření) oproti povolené limitní hodnotě 0,01 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

Přímo na výrobku nebylo uvedeno stanovené označení CE (označení nebylo připojeno neoddělitelně). Dále na výrobku nebyly uvedeny identifikační údaje výrobku, výrobce a dovozce. Kontrolovaný výrobek tak neodpovídá požadavkům nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, a zároveň nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu, které nesplňují požadavky směrnice 2011/65/EU – RoHS, pokud se týká povoleného limitu obsahu olova a kadmia v komponentech elektrických hraček, Česká obchodní inspekce u distributora uložila ochranné opatření dle ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku:

Značka:			neuvedena

Číslo modelu:		21P952

EAN:			6949115103333

Výrobce:	Jinjiang Shengle Electronic Technology Co., LTD., No. 1019, Xingan Road, Tonglin Village, Anhai Town, Jin Jinjiang, Quanzhou City, Fujian Province, Čína

Dovozce:		SPARKYS, HM Studio, a. s., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín

Distributor:		Libor Všetečka, Na Pakšovce 2207, 397 01 Písek

Původ výrobku:		Čína

Fotodokumentace výrobku