|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

# Česká obchodní inspekce zjistila na trhu hračku na baterie „Pistole 78090“, která představuje vážné riziko

(Praha, 12. duben 2024) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko pro životní prostředí. Jde o výrobek Hračka na baterie „Pistole 78090“.

Jedná se o plastovou hračku ve tvaru pistole, určenou pro děti od 3 let. Hračka obsahuje nevyměnitelné baterie. Byla prodávána v průhledném plastovém obalu a byl k ní připevněn papírový štítek s informacemi k používání výrobku.

Zkoušky, provedené Zkušební laboratoří č. 1004, ITC, a. s., potvrdily významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, vycházející ze směrnice 2011/65/EU-RoHS. Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 77,9 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %, a kadmia až na hodnotu 0,1812 % oproti povolené limitní hodnotě 0,01 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

Přímo na výrobku nebylo uvedeno stanovené označení CE. Kontrolovaný výrobek tak neodpovídá požadavkům nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, a zároveň nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.  Z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu, které nesplňují požadavky směrnice 2011/65/EU – RoHS, pokud se týká povoleného limitu obsahu olova a kadmia v komponentech elektrických hraček, Česká obchodní inspekce u distributora uložila ochranné opatření dle ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku:

Značka:			Pistole 78090

Číslo modelu:		78090

EAN:			8592117780903

Výrobce:	HK WENO TOYS CO., LIMITED, DongGuaHu Industrial, Lianxia town, Chenghai district, Shantou City, Guangdong Province, China

Dovozce:		Mikro Trading a.s., Podivín 991, 691 45, Česká republika

Distributor:		YourShop s. r. o., Mírové Náměstí 54, 384 11 Netolice

Původ výrobku:		Čína

Fotodokumentace výrobku