|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V únoru nevyhovělo pět kontrolovaných vzorků pohonných hmot

(Praha, 17. duben 2024) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci únoru 2024. Odebrala 171 vzorků, 5 vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům. V celkovém hodnocení to představuje 2,9 % nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce pokračovala v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v únoru 2024 celkem 171 vzorků pohonných hmot. Z toho 5 odebraných a kontrolovaných vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům, což v celkovém hodnocení představuje 2,9 % nevyhovujících vzorků. Jednalo se o dva vzorky motorových benzinů, které nevyhověly jeden v jakostním parametru „ethanol“ a druhý v jakostním parametru „ethanol“ a v jakostním parametru „celkový obsah kyslíku“. Dále o jeden vzorek motorové nafty, který nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“.  Jakostní požadavky příslušné technické normy dále nesplnily dva vzorky LPG, které nevyhověly v jakostním parametru „síra“.

.

Motorové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v únoru 2024 odebráno a kontrolováno celkem 64 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 6,48 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V), jednalo se o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody.

Druhý vzorek nevyhověl v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 6,5 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V) a v jakostním parametru „celkový obsah kyslíku“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 2,90 % m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 2,81 % m/m). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z2:2024 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Motorové nafty

V únoru 2024 ČOI odebrala a kontrolovala celkem 85 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota byla 48,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C), jednalo se o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody v předešlém měsíci. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1:2023 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

LPG

V únoru 2024 ČOI odebrala a kontrolovala celkem 19 vzorků LPG. Z tohoto počtu nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky LPG nevyhověly v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 60,3 mg/kg a v druhém případě 50,1 mg/kg, (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 31,1 mg/kg). Ve druhém případě se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody. Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1:2022 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 84 vzorků 
motorové nafty z 85 odebraných (u 1 vzorku se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici, u kterého nebyl obsah methylesterů mastných kyselin kontrolován). Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 64 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u 2 vzorků motorového benzinu.

Opatření

Podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění pozdějších předpisů, uložila ČOI v únoru 2024 ve 2 případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na:

- 11 112,00 l motorové nafty v hodnotě 405 588,00Kč,

- 1 141,00 l LPG v hodnotě 17 685,50Kč,

vše v celkovém množství 12 253,00 l pohonných hmot a celkové hodnotě 423 273,50 Kč.

Závěr

V únoru 2024 podobně jako v lednu 2024 nevyhověly 2 odebrané a kontrolované vzorky motorových benzinů a 1 odebraný a kontrolovaný vzorek motorové nafty. Oproti lednu bylo v únoru zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků LPG z 0,0 % na 10,5 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci únoru 2024 odebrány. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v únoru oproti lednu bylo zaznamenáno zhoršení z 1,1 % na 2,9 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| Jihočeský a Vysočina | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| Plzeňský a Karlovarský | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Ústecký a Liberecký | 9 | 1 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29 | 3 |
| Královéhradecký a Pardubický | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| celkem | 64 | 2 | 85 | 1 | 19 | 2 | 3 | 0 | 171 | 5 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl