|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

# Respirátor FFP2 Professional, EAN 8932648932646, představuje pro uživatele vážné riziko

(Praha, 18. duben 2024) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko. Jde o výrobek „Respirátor FFP2 Professional, EAN 8932648932646, TCCS: 02/2020 - LK02, LOT.NDC01-1000“ jehož další prodej byl zakázán a současně bylo nařízeno jeho stažení z trhu.

Výrobek – bílá filtrační polomaska s všitým drátkem pro vytvarování okolo nosu – byl uveden na trh v papírové krabici, s převážně cizojazyčnými informacemi. Balení obsahovalo 20 kusů jednotlivě zabalených polomasek v PVC obalu. Na filtrační polomasce vyraženo FFP2 NR, EN 149:2001 - A1:2009, CE 0320.

Osobní ochranný prostředek dýchacích orgánů Respirátor FFP2 Professional nesplňuje požadavky článku 7.9.2 ČSN EN 149:2002+A1:2009 – zjištěný průnik překročil maximální hodnotu 6 %, která je přípustná pro třídu FFP2. Výrobek nesplňuje požadavky Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425 a představuje pro uživatele vážné riziko.

Česká obchodní inspekce uložila ochranné opatření v podobě zákazu dodávání výrobku na trh a stažení tohoto výrobku z oběhu v souladu s § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.